Přeladění BENsat 300 IR:

1. Na dálkovém ovladači (dále jen DO) zmáčkněte tlačítko „Menu“.

2. Pomocí DO („navigační šipky“) přejděte na kartu „Instalace“ – potvrďte

zmáčknutím „OK“ na DO. Na DO zadejte heslo „0000“.

3. V tomto okně vidíme dva sloupce – v levém je seznam satelitů – v tomto je potřeba vybrat satelit Astra 3A (23,5 E). Na požadovaný satelit přejděte pomocí „navigačních šipek“ na DO a označte tlačítkem „OK“.

4. Po označení požadovaného satelitu zmáčkněte „pravou šipku“ na DO, abychom se dostali do pravého sloupce. V tomto přejděte „šipkou dolů“ na položku „Síťové vyhledávání“ a „šipkou doprava/doleva“ zvolte hodnotu „OFF“.

5. „Šipkou nahoru“ přejděte na položku TP nastavení a potvrďte zmáčknutím tlačítka „OK“ na DO. Dostaneme se na nové okno „TP nastavení“ – v tomto vidíme dva sloupce: v levém vidíme seznam TP (TP = Transpondér, je definovaný zejména frekvencí a dalšími údaji, na jednom transpondéru je obvykle vysíláno několik TV stanic) a v pravém hodnoty daného transpondéru. V levém sloupci vyberte požadovaný TP. Seznam aktuálních hodnot transpondérů naleznete v bodě 9. Tohoto manuálu. Ze seznamu transpondéru vyberte pomocí „navigačních šipek“ na DO požadovaný transpondér a označte jej tlačítkem „OK“ (je možné vybrat a označit i více transpondérů). Pokud se transpondér nenachází v tomto seznamu (jde např. o nový transpondér 11836/H/27500), pak je potřeba jej do tohoto seznamu nejdříve přidat. Postup přidání nového transpondéru je popsán v bodě 8. tohoto návodu.

6. „Šipkou vpravo“ se přesuňte do pravého sloupce. „Šipkou dolů“ přejděte na položku „TP vyhledávání“ a potvrďte zmáčknutím tlačítka „OK“ na DO.

7. Proběhne vyhledávání stanic na vybraném transpondéru. Po úspěšném prohledání nabídne přijímač seznam nalezených stanic. Uložení nových stanic potvrďte zmáčknutím „OK“ na DO. Nově nalezené stanice se zařadí na konec seznamu TV stanic. Nyní odejděte na základní obrazovku tlačítkem „Exit“ na DO.

8. Ladění nového transpondéru: V případě, že je hledaná stanice na transpondéru, který není uvedený v seznamu transpondérů, pak je potřeba před samotným vyhledáváním stanice přidat nový transpondér do daného seznamu. Vejděte do menu, jak bylo popsáno v bodech 4. a 5. tohoto návodu, do seznamu transpondérů. V tomto seznamu zmáčkněte „zelené tlačítko“ na DO – otevře se nové okno, ve kterém je potřeba zapsat manuálně, pomocí „šipek“ a „čísel“ na DO, hodnoty nového transpondéru. Odkaz na aktuální seznam transpondérů naleznete v bodě 9. tohoto seznamu. Po vyplnění pokračujte ve vyhledávání nových stanic tak, že přejdete „šipkou dolů“ na tlačítko „TP vyhledávání“ a potvrdíte zmáčknutím tlačítka „OK“ na DO. Proběhne vyhledávání stanic na vybraném transpondéru. Po úspěšném prohledání nabídne přijímač seznam nalezených stanic. Uložení nových stanic potvrďte zmáčknutím „OK“ na DO. Nově nalezené stanice se zařadí na konec seznamu TV stanic. Nyní odejděte na základní obrazovku tlačítkem„Exit“naDO.

9. Aktuální seznam všech stanic, jejich řazení do transpondérů a satelitů vč. všech potřebných hodnot, najdete vždy na našich internetových stránkách zde:

Pro Skylink:

http://www.eltasat.cz/clanky/preladeni-skylink

Pro CS Link:

http://www.eltasat.cz/clanky/preladeni-cs-link