Přeladění Mascom MC 250:

1. Na dálkovém ovladači (dále jen DO) zmáčkněte tlačítko „Menu“

2. Pomocí DO (navigační šipky) navolte položku „Instalace“ a poté položku

„Ruční vyhledávání“. Volbu potvrďte zmáčknutím tlačítka „OK“ na DO.

3. Přijímač vás vyzve k zadání hesla – na DO navolte „0000“.

4. Poté se zobrazí nové okno „Ruční vyhledávání“. V tomto okně vidíme tři sloupce: levý informační, prostřední s jednotlivými položkami parametrů nastavení a pravý, který poskytuje možnost výběru dle vybraného parametru v prostředním sloupci. Nyní přejděte pomocí šipek na DO na řádek „Anténa“ a šipkou doprava přejděte na pravý sloupec, který nabízí výběr družic. V tomto sloupci je potřeba vybrat satelit, na kterém se bude nová stanice vyhledávat. Odkaz na webové stránky, kde je uvedeno zařazení všech TV stanic na jednotlivé satelity najdete na konci tohoto návodu (bod 8. tohoto návodu) Na  satelit Astra 3A/3B přejděte pomocí „navigačních šipek“ na DO a označte tlačítkem „OK“. 

5. Na řádku frekvence je potřeba vybrat frekvenci transpondéru, na kterém je nová stanice vysílána. Transpondér, je definovaný zejména frekvencí a dalšími údaji, na jednom transpondéru je obvykle vysíláno několik TV stanic. Odkaz na webové stránky, kde je uvedeno zařazení všech TV stanic do jednotlivých transpondérů najdete na konci tohoto návodu (bod 8. tohoto návodu). Ze seznamu transpondéru vyberte pomocí „navigačních šipek“ na DO požadovaný transpondér a označte jej tlačítkem „OK“. Pokud se transpondér nenachází v tomto seznamu (jde např. o nový transpondér), pak je potřeba přejít pomocí DO na řádek „Frekvence“ a v prostředním sloupci jednoduše pomocí čísel na DO zadejte frekvenci nového transpondéru.

6. Stejným způsobem vyberte i parametry na dalších řádcích. Položku „Pilot“ nastavte na „Vypnuto“; „Režim vyhledávání“ na „Volné+CAM“; „Typ služby“ na „TV+Rádio“ a „Vyhledávání sítě“ na „Zrušit“.

7. Po zadání všech parametrů spusťte vyhledávání zmáčknutím tlačítka „OK“ na DO. Proběhne vyhledávání stanic na vybraném transpondéru. Po úspěšném prohledání nabídne přijímač seznam nalezených stanic. Uložení nových stanic potvrďte zmáčknutím „OK“ na DO. Nově nalezené stanice se zařadí na konec seznamu TV stanic. Nyní odejděte na základní obrazovku tlačítkem „Exit“ na DO. 

8.Aktuální seznam všech potřebných transpondérů  a parametrů naleznete zde:

Pro Skylink: http://www.eltasat.cz/clanky/preladeni-skylink

Pro CS Link: http://www.eltasat.cz/clanky/preladeni-cs-link